## Slide 1: MECÁNICA DE FLUIDOS
Profesor:
JUAN ANDRÉS SANDOVAL HERRERA
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

## Slide 2: 1. GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos tanto en reposo como en movimiento.
DEFINICIÓN DE FLUIDO
Un fluido es cualquier sustancia que se deforma continuamente, o fluye, cuando se le aplica un esfuerzo cortante o tangencial
Notes: Los fluidos están presentes en toda la vida de los seres humanos y en la naturaleza: aire para respirar, agua para beber, cocinar, lavar, generar energía, etc. La sangre, el aceite, la gasolina, los lubricantes, los refrigerantes, el CO2, entre otros, son ejemplos de fluidos importantes que todos conocemos.
ALGUNAS Aplicaciones industriales de los fluidos: lubricación, energía hidroeléctrica, aire y vapor para servicio, sistemas de enfriamiento, aire acondicionado, secado, combustibles.

## Slide 3: 1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUIDOS
LÍQUIDOS
VOLUMEN DEFINIDO
GASES
VOLUMEN DEL RECIPIENTE
PRACTICAMENTE INCOMPRESIBLE
COMPRESIBLES
INVISCIDOS
TOMAN LA FORMA DEL RECIPIENTE
TOMAN LA FORMA DEL RECIPIENTE

## Slide 4: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.1. PRESIÓN
Cantidad de fuerza ejercida sobre una unidad de área de una sustancia. P = F / A
Un gas se puede comprimir (aumentar la presión) y reducirá grandemente su volumen. Es compresible.
Un líquido es prácticamente incompresible.

## Slide 5: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.2. TEMPERATURA
Relaciona la velocidad promedio de las moléculas del fluido.
Un gas puede variar su temperatura como consecuencia de cambios de presión o de cantidad de sustancia
En un líquido los cambios de temperatura se dan por efecto de fricción debidos a la velocidad de flujo.
Existen escalas absolutas, relacionadas con el cero absoluto y escalas relativas, con referencia a cambios de estado del agua.

## Slide 6: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.3. COMPRESIBILIDAD
Cambio de volumen de una sustancia debido a un cambio de presión.
Se mide por medio del módulo de compresibilidad.
Tiene unidades de presión.
Notes: K es el módulo de compresibilidad, donde Dp es el cambio de presión, DV es el cambio de volumen y V es el volumen inicial.
También se puede considerar como un módulo de masa, con unidades de presión, por B= lim (DP / dd)
Relación del cambio de presión al cambio de densidad de un líquido cuando la temperatura permanece constante.

## Slide 7: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.4.
DENSIDAD
Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia.
Indica la compactibilidad de una sustancia.
r = m/V

## Slide 8: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.5.
PESO ESPECÍFICO
Es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia.
Se calcula por: g = w/V
Donde w = mg
O también: g = r·g

## Slide 9: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.6.
DENSIDAD RELATIVA
Cociente de la densidad de una sustancia a la densidad del agua, a 4ºC.
Cociente del peso específico de una sustancia al peso específico del agua, a 4ºC.
Se calcula por: s.g. = r /r H2O
O por: s.g. = g /g H2O
Notes: El peso específico y la densidad del agua varían con la temperatura, algunas ecuaciones que se pueden usar son:
D = 1000 – (T-4)^2/180
P = 9800 - (T-4)^2/18

## Slide 10: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.7.
TENSIÓN SUPERFICIAL
Propiedad derivada de las fuerzas de cohesión de las partículas de un fluido
Se mide como el trabajo por unidad de área que es necesario para llevar moléculas internas a la superficie. Tiene unidades de fuerza sobre unidad de longitud.
Se calcula por: s= W /A
Notes: Fuerza que mantiene unidas las partículas de una gota de líquido. A mayor tensión, mayor fuerza necesaria para romper la superficie del fluido. Actúa como una película en la interfaz del líquido y el aire. Ejemplo: una aguja, de hierro, se hundiría hasta el fondo si se pone vertical, pero horizontalmente se sostiene sobre la superficie debido a la tensión superficial, y si se agrega un poco de detergente se hundirá de inmediato porque el detergente disminuye la tensión superficial.

## Slide 11: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.8.
CAPILARIDAD
Elevación o descenso de una película líquida en un tubo capilar (diámetro inferior a 10 mm)
Se calcula por: h = 4scosa /g D
Si a<90º, h>0; Si a>90º, h<0.
Notes: Otros fenómenos que influyen en el ascenso o descenso del líquido por un capilar es el valor relativo de las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un mismo líquido y las fuerzas de adhesión entre el líquido y las paredes del tubo. Estas fuerzas determinan el ángulo de contacto que forma el líquido con las paredes del tubo. Sí este ángulo es pequeño se dice que el liquido moja la superficie y se entonces un menisco cóncavo.

## Slide 12: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.9.
PRESIÓN DE VAPOR
Es la presión producida por las moléculas del líquido que se evaporan a una temperatura dada, y están en equilibrio con el líquido.
Depende de la naturaleza del líquido y de la temperatura.
Fenómeno asociado: CAVITACIÓN.
Notes: En el flujo de fluidos a veces se pueden presentar condiciones locales de presión menor que la presión de vapor del fluido y se forman burbujas del líquido que escapan a regiones de alta presión, donde colapsan y estallan creando picos de presión local que pueden dañar las aspas de una hélice, de una turbina o de una bomba centrífuga.

## Slide 13: 1.2. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
1.2.10.
VISCOSIDAD
Pegajosidad interna de un fluido.
Resistencia a las deformaciones tangenciales.
Ley de newton de la viscosidad:
Notes: Para un mismo esfuerzo tangencial, un fluido más viscoso se deforma o fluye, más lentamente que otro menos viscoso. Y para una velocidad de deformación o flujo dada, un fluido más viscoso requerirá un mayor esfuerzo que otro menos viscoso. El esfuerzo tangencial, se conoce también como tensión de corte, o esfuerzo de cizalla. Y se define como la fuerza requerida por unidad de área, para mover (deslizar) una capa de fluido sobre otra.
Tao = esfuerzo (Fuerza/ área)
Miu = viscosidad dinámica
Dv/dy= gradiente de velocidad

## Slide 14: 1.3. SISTEMAS DE UNIDADES, MAGNITUDES Y DIMENSIONES
1.3.1. Cantidades físicas (magnitudes): son aquellas entidades que describen propiedades físicas de las sustancias que se pueden medir y requieren de números para la solución de problemas de ingeniería. Representan dimensiones físicas. Algunas son fundamentales, (9), mientras que las demás se derivan de las anteriores. Por ejemplo, la Fuerza es una magnitud derivada en el Sistema Internacional, que se obtiene multiplicando la masa por la aceleración, la cual a su vez es el cociente de la distancia sobre el tiempo elevado al cuadrado.
Notes: Medir es comparar valores, de determinadas propiedades de las sustancias con respecto a un patrón o referencia. Las dimensiones son propiedades físicas. Hay propiedades físicas que no se pueden medir, al menos no como nosotros lo manejamos en física: el olor, la apariencia o el sabor.
El problema básico de la física, en cuanto a la medición, es elegir el conjunto más pequeño posible de dimensiones fundamentales, y estar de acuerdo en los patrones a usar, que deben ser invariables.

## Slide 15: 1.3. SISTEMAS DE UNIDADES, MAGNITUDES Y DIMENSIONES
VIDEO SOBRE MAGNITUDES FÍSICAS
Notes: Tabla de magnitudes, o cantidades físicas, fundamentales, con su respectiva dimensión y unidades.
Tomado del Potter, 7 edición, página 5.
Las magnitudes físicas pueden ser escalares o vectoriales (que requieren de dirección y sentido, además del respectivo valor o módulo). Ejemplos de Magnitudes Escalares: el tiempo. Vectoriales: la velocidad.

## Slide 16: 1.3. SISTEMAS DE UNIDADES

## Slide 17: 1.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL
Algunas aplicaciones de la mecánica de fluidos no se pueden resolver por ecuaciones diferenciales o integrales.
En ocasiones resulta más sencillo modelar un sistema por ecuaciones dimensionales.
MODELACIÓN: Representar un sistema real, a escala laboratorio o planta piloto. Se apoya en el análisis dimensional.
Notes: La similaridad entre el prototipo y el modelo se debe dar en tres niveles: geométrico: formas; cinemático; trayectorias; y dinámico: fuerzas.
Por ejemplo, en el caso de fluidos la similuitud dinámica se da por medio de los números adimensionales.
El análisis dimensional permite disminuir al máximo posible el número de experimentaciones requeridas ara modelar suficientemente bien un sistema.

## Slide 18: 1.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL
Principio de homogeneidad dimensional:
Todos los términos de una misma ecuación deben tener la misma dimensión.
Ejemplo:
v = v0 + at
*Dimensiones: v, v0 (L·T-1) ; a (L ·T-2) ; t (T)
Entonces: (L·T-1) = (L·T-1) + (L ·T-2) * (T)
O sea: (L·T-1) = (L·T-1) + (L ·T-1)
Ecuación dimensional de la velocidad
Notes: Las dimensiones no se suman, sólo se multiplican o dividen.
El lado izquierdo de la ecuación dimensional es igual a cada uno de los términos del lado derecho.

## Slide 19: 1.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL
Números adimensionales
Son relaciones entre propiedades de los fluidos, que sirven para caracterizar un sistema o prototipo, a partir de un modelo. A diferencia de las cantidades físicas o magnitudes, éstos números o grupos adimensionales, tienen dimensión 1.
Ejemplo: Re (Reynolds) = rvD / m
Dimensiones:
(M·L-3)(L·T-1)(L) / (M·L-1·T-1) = (M·L-1·T-1) /(M·L-1·T-1) = 1
Notes: Un grupo adimensional relaciona en mecánica de fluidos, pares de fuerzas. Por eso se usan en la similitud dinámica.
El número de Reynolds relaciona fuerzas de inercia a fuerzas viscosas.

## Slide 20: 1.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL
Números adimensionales
En la mayor parte de fenómenos relacionados con fluidos, donde no se considere la transferencia de calor, las propiedades más importantes a estudiar son:
PROPIEDAD Dimensiones:
1. Cambio en la presión, Dp (M·L-1·T-2)
2. Longitud, L (L)
3. Viscosidad dinámica, m (M·L-1·T-2)
4. Viscosidad dinámica, u (L2·T-1)
5. Tensión superficial, s (M·T-2)
6. Velocidad del sonido, c (L·T-1)
7. Aceleración de la gravedad, g (L·T-2)
8. Densidad, r (M·L-3)
9. Velocidad, V (L·T-1)

## Slide 21: 1.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL

## Slide 22: 1.4. ANÁLISIS DIMENSIONAL
TEOREMA P DE BUCKINGHAM
En un problema físico en que hay n variables con m dimensiones fundamentales, las n variables pueden agruparse en n-m grupos adimensionales, llamados grupos p.
El objetivo es tratar de representar un sistema dado por la ecuación dimensional: x1 = f(x2, x3, … , xn); donde x1 es la variable dependiente en función de las variables independientes (x2, …, xn), con m dimensiones fundamentales; en un sistema adimensional, mucho más sencillo, de n-m grupos, p1 = F(p2, …, pn-m).

## Slide 23: 2. ESTÁTICA DE FLUIDOS
INTRODUCCIÓN
Es el estudio de los fluidos en reposo o con velocidad constante. En estos no se presentan esfuerzos cortantes, o tangenciales, solamente esfuerzo normal: la presión. Las partes de este tema son:
1. Estudio de la presión y su medición.
2. Estudio de las fuerzas producidas por líquidos y gases sobre superficies planas
3. Estudio de la flotabilidad y la estabilidad.
Notes: Un fluido se considera estático si todas sus partículas permanecen en reposo o tienen la misma velocidad constante con respecto a un sistema de referencia inercial.
La presión es de vital importancia en la estática de fluidos.

## Slide 24: 2.1. PRESIÓN EN UN PUNTO
P = F/ A
Unidades:
Sistema Internacional, Pascal (Pa). 1 Pa = 1 N / m2
Sistema Inglés, libras por pulgada cuadrada (psi). 1 Psi = 1 lb / pulg2
Otras unidades: atm, mmHg.
Recordar relación entre presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica.
*P atm estándar: 14,7 psi; 101,325 KPa; 760 mmHg
Notes: CONVERSIONES
101,325 Kpa = 14,7 psi
1 atm = 760 mm Hg, 76 cm Hg
Lb /pie 2= psi * 144 pulg2/psi2

## Slide 25: Relación entre presión y altura
Fórmula de la variación de la presión estática con relación a la altura de columna de fluido:
Dp = variación de la presión
= peso específico del líquido
h = altura (profundidad) de líquido
En el caso de un líquido, al aumentar la profundidad (medida desde el nivel del mar o un punto de referencia), h, aumenta la presión.
Notes: En el caso de un gas, como el aire, al aumentar la altura desde el nivel del suelo, disminuye la presión. Es mayor a nivel del mar y menor en lo alto de las montañas.
Algunas consideraciones sobre la ecuación:
Sólo es válida para los líquidos homogéneos en reposo
Los puntos del líquido ubicados a la misma altura, tienen igual presión
Un cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido
La presión varía en forma lineal directa con un cambio en la profundidad del líquido
Dependiendo del nivel de referencia, el cambio de elevación o profundidad se mira con signo diferente
Esta ecuación no se aplica a gases porque el peso específico del fluido cambia con la altura.

## Slide 26: Instrumentos para medir presión
1. Manómetro
Extremo sellado
Tubo en U
De pozo
Inclinado
2. Tubo de Bourdon
3. Otros:
Magnehelic
Piezométricos
Sensores de estado sólido
Resonadores de cuarzo

## Slide 27: Presión en la atmósfera
A mayor altura, menor presión atmosférica.
A nivel del mar, la presión atmosférica se toma como 760 mm Hg; 1 atm; 101,325 KPa; o 14,7 psi.
Ecuación para variación de presión de un gas con relación a la elevación:
Donde P es la presión a la altura dada, P1 es la presión estándar, g es la gravedad, R: constante del gas, T: temperatura absoluta en K.
Ecuación para variación de presión de un gas con relación a la temperatura:
Donde K es la constante para la variación de la temperatura con la altura.
Para alturas menores a 10 m, la disminución de la presión del aire, es menor al 0,01%, por tanto se considera constante.
Notes: Ecuación general
dp=ydz
Si suponemos que la densidad es constante, entonces, separando e integrando, nos queda
P/y + z = cte, ese término de la izquierda se conoce a menudo como “carga hidrostática”
La atmósfera estándar se encuentra a 40º latitud, a nivel del mar. La temperatura varía con la altura, linealmente con un coeficiente K = 0,0065 K/m P1 es la presión estándar que se toma como 1 atm o 101325 Pa, a una T1 de 288 K.

## Slide 28: 2.2. Fuerzas sobre superficies
2.2.1. Fuerzas sobre superficies planas:
2.2.1.1. Si la presión es uniforme sobre toda la superficie, entonces: F = P · A
Ejemplos: Cuando el fluido es un gas, porque la variación del peso específico es mínima con la altura en toda la superficie sobre la cual se aplica. En el caso de líquidos, pero sólo sobre la superficie plana del fondo de un recipiente donde no varía la elevación.
2.2.2.2. Si la presión no es uniforme, se debe localizar el centroide y multiplicar la presión ejercida por el fluido en el centroide por el área.
Casos:
1. Fuerza sobre superficie vertical plana F = g hc A
Donde hc : es distancia vertical desde la superficie libre al centroide del área.
Notes: 2.1. FUERZAS DEBIDAS A FLUIDOS EN REPOSO
Interesa la fuerza producida por la presión que ejerce un fluido en reposo, sobre las superficies planas del recipiente que lo contiene, para determinar el grado de resistencia que debe tener.
La fuerza realmente no actúa en el centroide, sino en el centro de presión, el cual debe determinarse por los momentos de inercia. El centroide del área es equivalente al centro de gravedad de los cuerpos sólidos. Si la densidad de la superficie es homogénea, entonces el centroide estará en el centro geométrico.

## Slide 29: Ejemplo
La figura muestra una presa de 30,5 m de ancho que contiene agua dulce, de altura 8 m. La cortina de la presa está inclinada 60º. Calcule la fuerza resultante sobre la presa, así como la ubicación del centro de presión.
Solución: Lo primero es calcular el área de la superficie sobre la cual el agua ejerce la fuerza. Para ello se necesita L, el largo del lado. Luego se aplica: F = g * (h/2) * A.
Finalmente se determina el centro de presión, por hc = h/3.
Respuesta= F = 11,06 MN; hc = 2,67 m
Notes: Sen d = h/L. L= sen 60*8= 9,44 m
A = 9,24 m * 30,5 m = 281,8 m2,
F= 9,81 KN/m3 * 8m/2 * 281,8 m2= 11060 KN = 11,06 MN.
Hc= h/3 = 8 /3 = 2,67 m

## Slide 30: 2.3. Estabilidad y flotabilidad
2.3.1. Flotabilidad:
Un cuerpo es empujado hacia arriba en un fluido por una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Esa fuerza (Fuerza de empuje, o boyante) actúa a través del centroide.
gf : Peso específico del fluido; Vd : Volumen desplazado
Peso del sólido sumergido:
g : Peso específico del Sólido; V : Volumen del sólido
Si:
FB > W (gf > g) El cuerpo flota sobre la superficie del líquido
FB = W (gf = g) El cuerpo flota con flotabilidad neutra
FB < W (gf < g) El cuerpo se hunde
FB = gf Vd
W = g V
Notes: FLOTABILIDAD: Es una aplicación directa del principio de Arquímedes
Materiales para la flotabilidad: peso específico y densidad bajos; poca o ninguna tendencia a absorber agua; moldeabilidad; capacidad para soportar presiones altas; resistencia a la abrasión.

## Slide 31: 2.3. Estabilidad y flotabilidad
2.3.2. Estabilidad: Se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su posición original luego de haberse inclinado respecto a un eje horizontal. Se aplica a cuerpos sumergidos por completo en un fluido, como los submarinos y los globos.
Condición de estabilidad: que el centro de flotabilidad esté por encima de su centro de gravedad. El centro de flotabilidad se encuentra en el centroide del volumen de fluido desplazado.
Notes: Submarinos, sumergidos en el agua. Globos, sumergidos en el aire.
O que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad.

## Slide 32: 3. DINÁMICA DE FLUIDOS
Es el estudio de los fluidos en MOVIMIENTO. Sus aplicaciones van desde la conducción de agua en sistemas de acueducto y alcantarillado, hasta la ingeniería biomédica que estudia mejoras en el tratamiento de enfermedades que afectan al sistema cardiovascular humano.

## Slide 33: 3.1. GENERALIDADES
3.1.1. Rapidez de flujo de fluido
La cantidad de flujo de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse en tres formas distintas:
Flujo másico: Masa por unidad de tiempo
M = m / t
Unidades (SI: Kg/s; Inglés: slug/s)
Flujo de peso: Peso por unidad de tiempo
W = mg / t = M g
Unidades (SI: N/s; Inglés: lb/s)
Flujo volumétrico: volumen por unidad de tiempo (Caudal)
Q = V / t = A v
Unidades (SI: m3/s; Inglés: pie3/s)
Notes: La rapidez de flujo volumétrico es quizá, la forma más importante de representar la rapidez de flujo de fluidos, especialmente en problemas de dinámica de fluidos. Se calcula más con la forma Av, donde A es el área de la sección transversal de flujo, y v es la velocidad del fluido.

## Slide 34: 3.1. GENERALIDADES
3.1.2. Relaciones entre las tres formas de rapidez de flujo
M = r A v
M = r Q
W = g A v
W = g Q
3.1.3. Instrumentos de medida de caudal
Medidores volumétricos: aforo, altura de chorro.
Velocidad – superficie: mecánicos externos - internos.
Otros: ultrasónicos, ópticos.

## Slide 35: 3.2. DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS
3.2.1. Descripción Lagranguiana
Las partículas individuales se observan en función del tiempo y son seguidas individualmente.
Un ejemplo de aplicación: las boyas a mar abierto, usadas para conocer las corrientes oceánicas-
3.2.2. Descripción Euleriana
Las propiedades de flujo se consideran como función no sólo del espacio, sino del tiempo (aunque puede no ser así). Así, la velocidad de las partículas en cada punto no solo cambia en las tres dimensiones, sino que cambia con el tiempo.
Notes: Considerando el fluido como un conjunto de partículas individuales, cada una de las cuales se comporta como una pequeña masa de fluido, que ocupa un Volumen, V; si el fluido es incompresible, el volumen no cambia. Y si el fluido es compresible, el volumen si cambia.
En la descripción lagranguiana, son las partículas el objeto de estudio. En la descripción Euleriana, se analizan los puntos del espacio de flujo. Esta es la descripción del movimiento que se usa en la mayoría de aplicaciones y de cursos de mecánica de fluidos. Si las propiedades de flujo no cambian con el tiempo, se habla de flujo en estado estacionario.

## Slide 36: 3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE FLUIDOS
3.3.1. Flujos uni, bi y tridimensionales
En la descripción Euleriana, el vector velocidad depende de las tres dimensiones y del tiempo. Un flujo que cambia en las tres direcciones, se llama flujo tridimensional. Un flujo bidimensional, ocurre por ejemplo en la parte central de un dique ancho. El flujo a lo largo de una tubería o entre dos placas paralelas, son ejemplos de flujo unidimensional. Sin importar si el flujo es discontinuo, (cuando inicia el movimiento), es unidimensional.
Notes: Flujo tridimensional: un río, un dique ancho en sus extremos.
Flujo bidimensional: un flujo plano, en dos direcciones
En un tubo, el vector velocidad solo depende de una dimensión, el radio. Entre dos placas paralelas depende del espesor, y.

## Slide 37: 3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE FLUIDOS
3.3.2. Flujos desarrollados
Son aquellos en los cuales el perfil de velocidad no cambia en la coordenada de flujo, es decir, si va en dirección horizontal, el perfil no cambia a lo largo de x. Para ello, es necesario que esté lejos de entradas o salidas.
3.3.3. Flujos continuos
Son aquellos en los cuales la velocidad no cambia en toda la sección transversal. Aplican a flujos con velocidades promedio altas.

## Slide 38: 3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE FLUIDOS
3.3.4. Flujo incompresible
Se pueden categorizar así los flujos en los que cada partícula mantiene densidad constante a través de todo el campo de flujo. Existen casos especiales. Si Ma<0,3 es incompresible. (Ma = v / c = v / √ k R T)
3.3.5. Flujo compresible
Si Ma > 0,3 es flujo compresible. También, si la densidad del fluido cambia en más del 10% entre los dos extremos del campo de flujo. No todos los flujos gaseosos son compresibles, ni viceversa.
Notes: Ejemplos de flujo incompresible especiales: placas adyacentes de agua salada y agua dulce; flujo atmosférico, a baja velocidad.

## Slide 39: 3.4. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
3.4.1. Ecuación de continuidad para cualquier flujo
M1 = M2
r1 A1 v1 = r2 A2 v2
3.4.2. Ecuación de continuidad para flujo incompresible
M1 = M2
Pero: r1 = r2
Entonces: A1 v1 = A2 v2
O: Q1 = Q2
Notes: M1 = M2 es una derivación de la ley de conservación de la materia, tomando la sección 1 como la entrada y la 2 como la salida del campo de flujo de interés. La masa no se crea ni se destruye, sino que se conserva, así también el flujo másico.
La ecuación de continuidad para líquidos, enuncia que el flujo volumétrico de un líquido es el mismo en cualquier sección transversal, si el flujo es estable y desarrollado. También se puede aplicar para gases a velocidades menores a 100 m/s, donde el Ma es menor a 0,3
Se puede desprender de la ecuación que si el área disminuye, la velocidad aumenta, para que la igualdad se mantenga, porque de la ley o principio de conservación de la materia, lo que entra al campo de flujo, debe ser igual a lo que sale de él.

## Slide 40: 3.5. TUBERÍAS Y TUBOS COMERCIALES
Los diámetros nominales, que son como se conocen los tubos comercialmente, son muy diferentes de los diámetros interno y externo de los tubos.
En los apéndices F a I del Mott, se muestran los tamaños de tuberías comerciales en diferentes materiales, así como sus diámetros internos y externos y el área de flujo.
Cédula: Se usa para tuberías de acero e indica el rango de presión que pueden soportar. Van de 10 a 160. Los más altos, pueden soportar más presión porque su espesor de pared es mayor. A mayor cédula, e igual diámetro nominal, menor diámetro interno, porque el espesor es mayor.
Notes: Las tuberías del mismo diámetro nominal